Ausschreibungstext GSAB-Normschränke: 2S1100M-St

Normkabelverteilerschränke aus heißgepreßtem, hochschlagfestem,  wärmebeständigem, selbstverlöschendem, glasfaserverstärktem Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei, verrottungsfest, beständig gegen chemische Einwirkungen

mit profilierter Oberfläche in RAL 7035, Schutzart IP44.

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Außenmaße HxBxT 1100x1115x320mm

Eine qualitativ hohe Farbpulverbeimischung im SMC verhindert eine vorzeitige Auswitterung der Schrankoberflächen. 
Montageplatte (PVC 6mm) HxB 915x1025mm , symmetrisch geteilte Türen, Türverschluss mit Schwenkhebelschloss für 1 Profilhalbzylinder (eingebaut).
Optional:
Doppelschließung, Beleuchtungseinrichtung, Bodenplatte, Schrank-Heizung mit Thermostat Schaltplantasche, Sockelfüller, Türfeststeller, Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm

Typprüfung nach DIN 43870, VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

Ausführung gem. Datenblatt: 2S1100M-St